## Slide 1
Varustuskindluse
veebikonverents
2025
Einari Kisel
Kliimaministeeriumi
nõunik
Kalle Kilk
Eleringi
juhatuse esimees
Martin Herem
Kaitseväe
endine juhataja
11.00 Päevajuhi avasõnad
11.05 Kalle Kilk “Varustuskindluse aruande põhisõnumid”
30 min + Q&A 10 min
11.45 Einari Kisel “Elektri varustuskindluse raamistik Energiamajanduse arengukava 2035 eelnõus”
20 min + Q&A 10 min
12.15 Martin Herem “Ohud energeetikale Ukraina näitel”
20 min + Q&A 10 min

## Slide 2
Varustuskindluse aruanne
2025 kokkuvõte
Kalle Kilk
9. detsember 2025

## Slide 3
Eleringi visioon 2035:
Eesti, kus energia loob kindlustunnet, kestvat heaolu ja uusi võimalusi
Eleringi strateegia aastani 2035 kirjeldab teekonda, mille eesmärk on kujundada usaldusväärne, ühendatud ja tulevikukindel Eesti energiasüsteem. Muutuv kliima, geopoliitiline pidetus ja tehnoloogia kiire areng toovad kaasa nii uusi ootusi kui ka riske.
Eleringi missioon:
Hoiame Eestis igas olukorras
tuled põlemas ja kodud soojas
Eleringi missiooni ja visiooni elluviimiseks on neli strateegilist eesmärki:
Elektri ja gaasi varustuskindlus
Energia-julgeolek
Energiahindade konkurentsivõime
Tipptasemel kliendikogemus
Võtmetegevused aastani 2035
  Investeerime kriisivalmidusse ja tõstame taastevõimekust
  Korraldame uute juhitavate elektrijaamade hanked
  Arendame energiasüsteemi, lähtudes konkurentsivõimelisest lõpphinnast
  Arendame elektrivõrku ennetavalt, et uusi elektrijaamu kiiremini ühendada
  Teeme investeerimisotsuseid uute välisühenduste kohta

## Slide 4
energiajulgeolek ja kriisivalmidus
2,5-5 MWh aasta tarbimisega kodutarbija elektri lõpphind 2024, s/kWh
15,83
20-499 MWh aasta tarbimisega äritarbija elektri lõpphind 2024, s/kWh
VARUSTUSKINDLUSE 5 SAMMAST
süsteemi tasakaalu tagamine
elektrijaamade piisavus
süsteemi stabiilsuse tagamine
Läänemere-äärsete riikide keskmine elektrihind
70-150 GWh aasta tarbimisega tööstustarbija elektri lõpphind 2024, s/kWh
Eurostat
Hinnakomponent mõjutab investeerinugid ja võimsuste struktuuri.
Elektriturule varustuskindluse meetmeid kavandades tuleks tagada, et need toetaksid ka taskukohasust.
MAAILMA ENERGEETIKANÕUKOGU KÄSITLEB ENERGIAPOLIITIKAT TRILEMMANA
VARUSTUSKINDLUS
KESKKONNASÄÄSTLIKKUS
TASKUKOHASUS
elektrivõrgu piisavus
1.
2.
3.
4.
5.
Elektri lõpphind, s/kWh
Läänemere-äärsete riikide keskmine: 26,22 s/kWh
Läänemere-äärsete riikide keskmine: 20,34 s/kWh
Läänemere-äärsete riikide keskmine: 14,30 s/kWh
19,19
22,57

## Slide 5
ELEKTRIJAAMADE PIISAVUS
Lisaks varustuskindluse hindamisele tavaolukorras, analüüsib Elering läbi ka kriisiolukordade stsenaariumeid ehk energiajulgeoleku vaadet.​
​
Praeguses geopoliitilises olukorras on oluline säilitada toimetulek ka piiratud välisühendustega. ​Sellise riski maandamiseks hangib Elering saartalitlusteenust,
mille maht on 2026. aastaks 1036 MW.​
1300
MW
Eeloleva talve varustuskindlus on hea – regionaalsed elektri ja gaasi piisavuse analüüsid kinnitavad, et piirangute tekkimise tõenäosus on väga madal.
2028.
aastal
Eestis on juhitava võimsuse vajadus ca
1200
MW
2030.
aastal
Eestis on juhitava võimsuse vajadus ca
1300
MW
2035.
aastal
Eestis on juhitava võimsuse vajadus ca
2100
MW
1700 MW elektrijaamad +
400 MW akud
Juhitav võimsus, MW
2100
MW
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2050
...
Vajadusel uute elektri-jaamade meede​
Lisanduv
salvestus
Olemasolevad elektrijaamad kas turupõhiselt või läbi toetusmeetme​
1200
MW
Juhitavate võimsuste vajadus
Pikaajaline sagedusreservide teenuse
hange toob turule 236 MW uusi elektrijaamu ja akusid
Vajadus

## Slide 6
  Tootmise volatiilsus kasvatab reservide vajadust
  Pinge ja inertsi juhtimine
  Vajalikud on uued prognoositööriistad, reaalaja nähtavus ja paindlike ressursside (salvestid, sünkroonkompensaatorid, Kiisa avariijaam) kaasamine
FRR Eesti
Süsteemi tasakaalu tagamine
Sageduse taastamise reservid
vabastavad FCR-i ning viivad süsteemi tagasi nimisagedusele
Sageduse juhtimine põhineb kahte tüüpi reservide kasutamisel
Sageduse hoidmise reserv
pidurdab kõrvalekaldeid sageduses
mFRR
aFRR
automaatne
aktiveerimine
30s - 5 min
poolautomaatne või manuaalne käivitus kuni 12,5 min
pakkumised kogutakse kokku
üleeuroopalistel turuplatvormidel
MARI ja Picasso
Reservide kogused ja tehnilised nõuded määratakse Euroopa regulatsioonide alusel.
Üleeuroopaliste turuplatvormide MARI ja Picassoga liitumine võimaldab Eleringil optimeerida reservide kasutamist koos teiste Euroopa süsteemihalduritega ning suurendab turu efektiivsust.
automaatne aktiveerimine 30s
FCR
Balti riikide ühine sagedusjuhtimise blokk (LFC)
Iga riik vastutab oma ala tasakaalustamise eest, kuid koordineeritud tegevused tagavad,
et Balti blokk vastab Mandri-Euroopa nõuetele.
Balti LFC turu kaudu hangitakse vajalikud FCR ja FRR reservvõimsused päev-ette ajaraamis.
Lisaks on erandite kaudu loodud võimalus pikaajalisteks hangeteks, mis annavad investoritele kindlust uute jaamade rajamiseks. See ja Kiisa avariireservelektrijaama olemasolu tagab, et vajalikud reservid püsivad ka tulevikus.
Taastuvenergia kiire kasv toetab varustuskindlust ning täidab kliimaeesmärke, kuid suurendab reservide nõudlust
aFRR Läti
FRR Läti
Reservide pakkumine on piisav nõudluse katmiseks
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
aFRR Eesti
aFRR Leedu
FRR Leedu
aFRR nõudlus üles
FRR nõudlus üles
MW
Alates 2025. aasta veebruarist vastutab Eesti elektrisüsteemi sageduse ja tasakaalu eest täies ulatuses Elering.
Keskmiselt on FCRi nõudlus 31 MW, FCRi pakkumine on 135 MW ning sellele lisanduvad akude FCR-i pakkumised, mis kasvavad iga aastaga märkimisväärselt​
*

## Slide 7
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5000
0
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Eesti
Läti
Leedu
Balti LFC ploki inertsi vajadus
Leedu sünkroonkompensaatorid
Läti sünkroonkompensaatorid
Eesti sünkroonkompensaatorid
MWs
  Aina enam tuleb elektrisüsteemis olla valmis sageduse, pinge ja võimsusvoogude kiireteks muutusteks
  Taastamise kogemusest õppimine
  Elering tagab pinge-, nurga- ja sagedusstabiilsuse ning hädaolukorra taastamise vastavalt Euroopa standarditele.
  Täiendavalt on inertsi ja sagedusstabiilsuse tagamiseks paigaldatud sünkroonkompensaatorid Püssi, Kiisa ja Viru alajaamadesse, mis võimaldavad süsteemi tööpunkti stabiliseerida.
Kriisiolukordadeks on Eleringil välja töötatud tegevusplaanid
  Regulaarsed koostöötreeningud Eestis, Baltikumis ja Poolas
  Saartalitlus
  Tarbimise piiramine
  Taaspingestamine
  Info- ja operatiivtehnoloogiasüsteemide integreerimine, küberkaitse tugevdamine ja varusüsteemide loomine tagavad elektrisüsteemi juhtimise ka kriisiolukorras.
  Estfeedi andmevahetusplatvorm, bilansihaldustarkvara ja taastuvenergia arvestuse süsteemid aitavad muuta andmevood läbipaistvaks ning tõsta turu efektiivsust.
Digitaalne töökindlus on üha olulisem
Inertsi hulk süsteemis on piisav nõudluse katmiseks
Süsteemi stabiilsuse tagamine
Eesti elektrisüsteemi töökindluse ja stabiilsuse tagamine on Eleringi keskne ülesanne, mida korraldatakse ööpäevaringselt juhtimiskeskusest.
  Veebruaris 2025 lahkuti täielikult Venemaa elektrisüsteemist, millega tugevnes Eesti ja regiooni energiajulgeolek.
  Eesti süsteemihaldur tagab nüüd sagedusjuhtimise, andmevahetuse ja hädaolukorra taastamise vastavalt Euroopa standarditele.
Ibeeria kogemus 2025. aasta kevadel

## Slide 8
Sisevõrgu arendused
Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) projektid:
  Lihula 330/110 kV alajaam
  Kiisa–Paide–Mustvee 330 kV liinid
  110 kV liinide gabariitide tõstmine
Need sammud vähendavad pingekõikumisi ning suurendavad oluliselt võrgu läbilaskevõimet ning töökindlust.
Suuremad sisevõrgu arendused Tallinna, Tartu, Pärnu–Viljandimaa ja Kirde-Eesti piirkondades suurendavad tipukoormuse teenindamise võimekust, parandavad N-1 reserveeritavust ning toetavad transpordi ja tööstuse elektrifitseerimist.
Piiriülesed projektid
Uus liitumiste kontseptsioon
Uus liitumiste kontseptsioon ja elektrituruseaduse muudatus võimaldavad võrgu ettearendamist. See toetab tarbimis- ja tootmisvõimsuse kasvu.
Fikseeritud liitumistasu alates juulist 2025 tagab arendajatele kiirema, soodsama ja ettenähtava kuluga liitumise
110 kV – 65 000 €/MVA
330 kV – 12 000 €/MVA
Need sammud võimaldavad liita vajalikud uued reservelektrijaamad, säilitades samal ajal kõrge varustuskindluse ja energiajulgeoleku ka kiire taastuvenergia kasvu tingimustes.
Valmimas on Elektrilevi ja Eleringi ühine arengukava, mille eesmärgiks on saavutada ühiskondlik kogukulude kokkuhoid ühiste investeeringute ja tehniliste lahenduste optimeerimise kaudu.
Optimeeritakse just ühiskonna jaoks lõpplahenduste kogukulusid, mitte ei otsita ettevõtete jaoks kõige soodsamaid lahendusi.
Kokkuhoid elektri lõpptarbijale 2026-2030. aastatel
Elektrivõrgu piisavus
Eleringi võrgu töökindlus on jätkuvalt kõrgel tasemel. 2024. aastal oli see
99,999%
EstLink 3
Riiklikud eriplaneeringud algatatud, investeeringuotsus 2027-2028
Eesti–Läti 4. ühendus
Käimas keskkonnamõjude hindamine, investeeringuotsus 2027–2028
Uued ühendused suurendavad piirkonna varustuskindlust, turu sidusust ja liitumise võimalusi.
50
MEUR

## Slide 9
Olulised arengud
Õppetunnid
  Taristu monitoorimine, kaitsmine ja taastamine​
  Juhitavad tootmisvõimsused ​
  Piisavad kütusevarud ​
  Elektrisüsteemi nullist taaskäivitamise võimekus​
  Protseduurid ja treeningud ​
  Meretaristu intsidendid
  Venemaa agressioon Ukrainas​
  Ibeeria poolsaare kogemused​ 2025. aasta kevad
Tugevdamist vajavad võimekused
Balti riigid on aastaid tegutsenud suurema energiajulgeoleku tagamise suunas, mis põhineb Euroopa koostööl, mitmekesistel allikatel ja maailmaturu ühendustel – sealhulgas elektrivõrkude sünkroniseerimisel Mandri-Euroopaga ja gaasitaristu ümberkujundamisel.​
Energiajulgeolek ja kriisivalmidus
Energiajulgeolek koosneb peamiselt kriisivalmidusest, võimekusest ise hakkama saada, piisavast seotusest Euroopa naabritega. ​
Omavaheline integratsioon EL riikide vahel vähendab sõltuvust kolmandatest riikidest.​
Balti riigid sünkroniseeriti Mandri-Euroopa elektrivõrkudega → sõltuvus Venemaast ja Valgevenest lõppes.
Vene gaasist loobumine → uued ühendused ja LNG terminalid (GIPL, Klaipėda, Inkoo) tagavad sõltumatu energiavarustuse.
Saartalitluse teenuse hankimisega tagame kodumaise tootmis-võimsuse kriisiolukordadeks.
Sagedusreservide pikaajalise hanke tulemusel lisandub Eestisse nii gaasielektrijaamu kui ka akusid.
Elering on käivitanud aastateks 2025 kuni 2030 kriisivalmiduse investeeringute programmi, kogumahuga ca 225 M/EUR
Lahendus

## Slide 10
Aitäh!